Инструкция по настройке

параметров работы диктофона EDIC-Mini МicroSD

Откройте конфигурационный файл <config.ini> в текстовом редакторе (например, в программе «Блокнот») и выполните настройку диктофона путем записи необходимых значений параметров. При этом должно быть учтено следующее:

- параметры могут разделяться любым числом пробелов или их отсутствием;

- комментарий отделяется точкой с запятой;

- максимальная длинна строки не более 256 символов (включая комментарий);

- в файле должно быть не более 500 строк.

Чрезмерно большой файл приведет к увеличению времени загрузки при включении до 3—10 секунд.

При введении некорректных значений параметров или ключевых слов, они игнорируются, и соответствующие параметры не изменяются – остаются ранее установленные значения или значения по умолчанию. Если значения параметров не указаны, а ключевых слов нет, также сохраняются предыдущие значения.

1. Настройка качества записи

Качество записи определяется способом сжатия и частотой дискретизации.

Для настройки следует ввести текст с параметрами качества в следующей последовательности: сначала идет буква «M», затем, через запятую, число, определяющее частоту квантования (6 или 8)  в килогерцах, и  параметр, задающий формат сжатия (none  – сжатия нет; uLaw  – сжатие в формате u-Law; adpcm – сжатие в формате DVI-ADPCM).

Пример

M, 8, uLaw; 8кгц, сжатие uLaw.

Примечание

Указываемое в настройках значение частоты 6 кГц, соответствует реальной частоте 5,5 кГц.

По умолчанию установлен режим 8 кГц, uLaw.

## 2. Установка ограничений на размеры файла

## Задается двумя параметрами:

- максимально допустимым размером в мегабайтах;

- минимально допустимым размером в килобайтах.

При достижении файлом максимального размера, запись в него будет остановлена. Затем будет создан новый файл с тем же номером и дополнительным двух буквенным индексом, в который и будет производиться дальнейшая запись. Например, прерванная запись в файл с именем EM0000.WAV , продолжиться в файле с именем EM0000AA.WAV, после следующего возобновления – с именем EM0000AВ.WAV и т.д. Если размер файла меньше минимального, он не запишется в память.

Если на месте первого параметра поставить «*», то ограничения на величину файла не будет. Диапазон значений находится в пределах 1—4095 мегабайт.

Если на месте второго параметра поставить «*», то ни при каком размере файл удаляться не будет. Диапазон значений находится в пределах 1—16383 килобайт.

Пример

Limit = 200, 100 ; Максимальный размер файла 200 Мбайт, минимальный – 100 кбайт.

Ограничение по максимальному размеру файла не действует в режиме кольцевой записи.

По умолчанию все ограничения выключены.

3. Настройка таймеров

Производится так:

- первым параметром идет номер устанавливаемого таймера T1—T4;

- затем идет дата в виде число-месяц, разделенные точкой;

- затем время в виде часы-минуты, разделенные двоеточием;

- последним параметром идет время записи в минутах после срабатывания таймера.

Если вместо времени записи будет стоять «*», то после включения запись будет продолжаться до выключения по заданному параметру Limit или до конца свободного места на SD карте.

Вместо цифр числа, месяца, часов и минут может стоять символ «*», в этом случае значение этого числа (чисел) проверяться не будет. Так же символ «*», может стоять вместо всей даты или всего времени, соответственно не будет проверяться дата или время.

При установке на месте всех значений символа «*» или установке заведомо несуществующих значений таймер не включается.

Примеры:

T1, 26.02, 22:42, 30 ;	 Включение 26 февраля в 22 часа 42 минуты.

Запись в течении 30 минут.

T2, 5.*, *:15, 10	; Включение 5 числа каждого месяца, на 15 минуте

каждого часа. Запись в течении 10 минут.

T3, *, 3:15, 10 ; Каждый день в 3 часа 15 минут запись по 10 минут.

T4, 26.02, 22:42, * ;  Включение 26 февраля в 22 часа 42минуты, пишет до конца

свободного места.

T1, *, *, *	  ; Таймер выключен, т.к. нет заданных параметров.

T2, 99.00, *, 10 ;	Таймер выключен, т.к. значение параметра не корректно.

T3, 26.02, 22:42, 0	; Таймер выключен, так как время записи равно нулю.

Выключение записи происходит от того же таймера, от которого произошло включение, т.е. если уже идет запись, то все события других таймеров игнорируются.

Выключить запись можно также, установив переключатель в положение <on>,  а затем в <off>

4. Установка параметров режима включения по уровню звука

Производится следующим образом:

- первый параметр задает уровень громкости включения (VASon)  и выключения (VASoff) в интервале 10—99%.

- второй параметр задает время задержки включении (VASon)  и выключения (VASoff) записи в интервале 0—99 с (с точностью до 0,1 с), в течение которого должен сохраняться заданный уровень.

Включение  (выключение) по уровню звука с заданными параметрами происходит в зависимости от выбора режима разрешения или запрета записи по уровню звука: VAS = on – разрешение записи по уровню звука и VAS = off – запрет.

Пример

VASon = 20, 0 ;	 Уровень громкости 20%, без задержки включения записи.

VASoff= 10, 5 ; 	Уровень громкости 10%,  задержка выключения записи 5 с.

VAS = on	;	Разрешение записи по уровню звука.

По умолчанию  установлен режим запрета записи по уровню звука.

5 Режим включения записи диктофона

Возможны три режима включения записи, один из которых выбирается при настройке:

Event = key	 ;	Включение записи только по переключателю (кнопке).

Event = timer  ;	Включение записи только по таймерам.

Event = all	;	Разрешение включения записи по переключателю и по таймерам.

По умолчанию  установлен режим включения записи только по переключателю (кнопке).

6. Кольцевая (циклическая) запись

При разрешенной кольцевой записи любая запись производится в файл с именем <EM_loop.wav> до тех пор, пока размер файла не достигнет указанного. После этого запись продолжается с начала файла, т.е. по кругу. Разделителем начала и конца записи служит сигнал частотой 1 кГц в течение времени 0,5 с.

Диапазон значений размера кольцевого файла находится в пределах 1—4095 МБ. Если в процессе записи на флэш-карте не остается свободного места, то запись останавливается и файл закрывается.

Примеры:

Loop = 100	; Установка размера файла кольцевой записи 100 Мбайт.

Loop = none	; Выключение кольцевой записи.

По умолчанию  кольцевая запись выключена.

## Установка времени и даты

Время и дата задаются в файле «time.ini». После того, как дата прочитана диктофоном, файл автоматически переименовывается, получая имя «time.ok».

Время записывается в виде:

ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды (например, 01:03:50).

При этом:

• незначащие нули можно не вписывать, например: 1:3:50.

• секунды могут не указываться, тогда они обнуляются.

Дата записывается в виде:

ДД:ММ:ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры года (например, 04.3.08).